PRO-TERMO d.o.o. Serbia

NOVA S

Podmínky záruky a bezplatné opravy

Po předložení potvrzeného záručního listu a originální účtenky.

1.	Na výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.

2.		Záruka se vztahuje na vady prokazatelně vzniklé následkem vadného materiálu, chybné konstrukce, nebo špatného provedení.

3.	Záruku uznáváme po dobu uvedenou v tomto záručním listě za těchto podmínek:

Výrobek byl používaný v souladu s návodem, nebyl mechanicky poškozen, byl připojen na komín dle platných norem, na výrobku nebyly provedeny neoprávněné zásahy či úpravy.

Dovozce a garant servisu: ALPIhome spol.sr.o.;Nekazanka 882/7;110 00 Praha 1; tel M..00420 777 793 580

alijagic@alpihome.cz

Kamna na tuhá paliva

NOVA S

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

1. Technické údaje kamen NOVA S:

Tepelný výkon:	7,5 kW

Palivo:	polenové dříví, dřevěné brikety

Rozměr (vxšxh) v mm:	780 x 450 x 420

Hmotnost:	54 kg

2.Návod k instalaci

Kamna nesmí stát blízko dřevěných nebo plastových částí nábytku, ani blízko chladících zařízení. Nejmenší vzdálenost mezi kamny a takovými prvky je 45 cm.

Pokud jsou kamna umístěna na podlahu z hořlavého materiálu (dřevo, podlaha z umělé hmoty apod.), je nutné kamnům poskytnout ochranu z plechu přesahující o 10 cm na bočních stranách a 50 cm na přední straně.

Připojení kamen ke komínu musí být provedeno odpovídající kouřovou rourou ke kouřovodu. Před připojením je nutné ověřit průchod vzduchu v komíně. Nejjednodušší metodou je ověření pomocí svíčky. Plamen svíčky přibližte k otvoru v komíně a pozorujte, jak se pohybuje.  Pokud je pohyb plamenu směrem k otvoru, průchod vzduchu je dostatečný. Pokud se plamen pohybuje jiným směrem, musí se ověřit správná funkčnost komínu.

PRO BEZCHYBNÝ PROVOZ KRBOVÝCH KAMEN JE POŽADOVANÝ TAH KOMÍNU 12 Pa!

Nedostatky komínu jsou zobrazené na obr. 1 a jsou následující:

1. 	špatně konstruovaná zeď chránící před větrem

obr.1			obr.2 - správně

2. 	přítomnost cizího předmětu

a nebo vypuklin v komínu

3. 	praskliny na komínu

4. 	nahromaděné usazeniny

5. 	netěsnost připojovacích otvorů

6. 	a otvorů pro čištění

7. 	příliš hluboko zasunutý kouřovod v komíně

8. 	komín bez dvířek nebo jiných otvorů v komíně

Pokud existují dvě topná zařízení, která se připojují na stejný komín, minimální vzdálenost mezi přípojkami je 50 cm. NA KOMÍN, DO KTERÉHO JE PŘIPOJENÉ ZAŘÍZENÍ NA PEVNÉ PALIVO, NESMÍ BÝT PŘIPOJENÉ ZAŘÍZENÍ NA PLYNOVÉ PALIVO.

Kamna mohou být instalována do obyčejného prostředí definovaného normou ČSN 33 2000-3. Při montáži musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem. Napojení kamen na komínový průduch a provedení komína musí být provedeno dle normy ČSN 73 4201 a se souhlasem kominíka. Při instalaci je nutno dodržet zásady požární ochrany podle ČSN 06 1008.

3. Návod k použití

Doporučujeme, aby se během prvních 8-10 hodin použití (2-3 dny) topilo mírně, aby se části plechu mohly přizpůsobit vysokým teplotám. Velkým množstvím paliva může dojít k přetížení a poškození kamen, které nepodléhá záruce. Než se vypálí a zatvrdnou nehořlavé nátěry, může docházet k vytváření dýmu a typickému zápachu. Při každém zatopení je třeba otevřít regulátor vzduchu, aby se plamen lépe rozhořel.

4. Čištění a údržba

Popelník je nutno pravidelně vyprazdňovat a je nepřípustné, aby se popel dotýkal roštu ohniště, mohlo by dojít k jeho poškození.

Povrch kamen a sklo dvířek je nutné čistit výhradně za studena, a to neutrálními prostředky bez chemických substancí, a poté otřít suchým hadříkem. Pokud budou kamna delší dobu mimo provoz, je možné natřít plotnu jemnou vrstvou oleje. Po každé topné sezóně a v průběhu topné sezóny, je třeba pořádně vyčistit kamna a všechny kouřové roury od sazí a kreosotu vznikajících při topení.

UPOZORNĚNÍ !!!

Teplota úchytek může být vysoká, proto doporučujeme používat ochrannou rukavici.

PŘI TOPENÍ NIKDY NEPOUŽÍVAT LÍH, BENZÍN NEBO JINÉ TEKUTÉ PALIVO!